UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2003/2004

MATA KULIAH/KODE	: RANGKAIAN LISTRIK/ EE2114

HARI/ TANGGAL	: KAMIS/ 8 JANUARI 2004

WAKTU		: 150 MENIT

SIFAT			: TUTUP BUKU/ KALKULATOR BOLEH

DOSEN			: DEWI U – A. RIZAL – ERNA SRI S. – TRI RAHAYU – M. RAMDHANI

Petunjuk soal 1 -5 : Bobot (40%)

- Pilihlah jawaban benar dengan cara melingkari pada bulatan tebal! (jawaban bisa lebih dari satu)

- Hasil proses pengerjaan pada kolom kosong !

| 1. I. II. III. Parameter Z tidak ada IV. Parameter Z sama dengan paramater Y Dari keempat pernyataan tersebut ,manakah pernyataan yang benar : I, II, dan III I dan III II dan IV Semua pernyataan |  |
| --- | --- |
| 2. Cari sepasang tanda dot (titik) yang menghasilkan fluksi yang sama pada gambar berikut : A dan C A dan D B dan C B dan D |  |
| 3. Daya aktif/nyata/rata-rata = 2,304 kW Daya reaktif = 2,304 kVAR lagging Pf = 0,6 leading Daya tampak/semu/apparent = 2,88 kVA |  |
| 4. Zth pada titik a-b = Vth pada titik a-b = IN pada titk a-b = agar terjadi transfer daya maksimum |  |
| 5. Pada grafik diatas, maka : Bandwidth = 1,26 rad/s Faktor kualitas = 50 Frekuensi resonansi = 10 rad/s Frekuensi cut off 1 = 9,8 MHz |  |

Petunjuk soal 6 – 8 : (Bobot 60%)

- Kerjakan sesuai perintah pada lembar soal !

- Hasil proses pengerjaan pada lembar kosong !

6. Tentukan i jika rangkaian berikut beresonansi ! Jawaban :

7. Sebuah generator 120 Veff dengan 60 Hz mensuplai dua beban paralel, dimana beban A 10 kVA dengan pf = 1 dan beban B 40 kVA dengan pf = 0,6 lagging. Tentukan : a. Daya aktif/nyata/rata-rata total b. Daya reaktif total c. Daya tampak/semu/apparent total d. Faktor daya total c. Supaya terjadi perbaikan faktor daya total menjadi 0,9, berapakah kapasitor yang dipasang paralel terhadap kedua beban tersebut. Jawaban :

8. Jika rangkaian disamping bekerja pada dan agar terjadi transfer daya maksimum pada sisi beban. Tentukan : a. L b. n Jawaban :