1.	Dua buah beban terpasang paralel dengan sumber tegangan sebesar Volt.   dimana daya totalnya sebesar 500 VA, 300 VAR lagging.  Jika beban kedua sebesar 100 W, pf 0,707 leading, maka lengkapi tabel berikut:

|  | Watt | VAR | VA | pf | Sifat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beban I | …….. | …….. | …….. | …….. | …….. |
| Beban II | 100 | …….. | …….. | 0,707 | Leading |
| Total | …….. | 300 | 500 | …….. | lagging |

2.	Bila suatu rumah dengan sumber tegangan sebesar Volt memiliki beban total dengan daya kompleks S = (4000 + j3000) VA, faktor daya 0,8 lagging, ingin dilakukan perbaikan faktor daya agar menjadi 0,98 lagging, maka tentukan nilai C yang harus dihubungkan secara pararel.

# 3.

4. Tentukan Fungsi Transfer  H(s) =  dari gambar rangkaian di atas (soal no 3). Tentukan pula: Amplitude maksimum, frekuensi cut off, dan gambarkan respon frekuensi untuk amplitudenya.

## 5.

6.

## 7.

8.

9.

10.

# Text boxes

Pada gambar diatas sepasang tanda dot (titik) yang menghasilkan fluksi yang sama adalah pada notasi …… dan …….  atau ……. dan ……..

Tentukan nilai I1 dan V2.

Saat t = 0- kondisi rangkaian dalam keadaan steady state (mantap).

Tentukan:

- V(0-)

- V respon paksa/mantap untuk t>0

- Vrespon transient untuk t>0

- V respon lengkap untuk t>0

Nilai

Tentukan :

a. Frekuensi Resonansi

b. Faktor kualitas jika Bandwidth = 318,5 Hz

Bila suatu rangkaian kutub 4 memiliki persamaan dengan parameter Z sebagai berikut :

V1 = (1+j) I1 + (1+2j) I2

V2 = (2+j) I1 + (2+2j) I2

Tentukan nilai V2 bila rangkaian kutub 4 tersebut diberi masukan dan beban  ZL=2+3j seperti pada gambar disamping.

# SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI

## UJIAN AKHIR SEMESTER

### Mata Kuliah	: Rangkaian Listrik/EE3013

Hari/tanggal	: Kamis, 13 Januari 2005

Waktu	: 120 menit

Sifat	: Tutup Buku

Nama 	:

NIM	:

Kelas	:

Ruang	:

Tanda tangan :

Tentukan parameter hybrid dari rangkaian kutub 4  tersebut.

V1 = h11 I1 + h12 V2

I2   = h21 I1 + h22 V2

Tentukan ZL agar terjadi transfer daya maksimum

# SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI

## UJIAN AKHIR SEMESTER

### Mata Kuliah	: Rangkaian Listrik/EE3013

Hari/tanggal	: Kamis, 13 Januari 2005

Waktu	: 120 menit

Sifat	: Tutup Buku

Nama 	:

NIM	:

Kelas	:

Ruang	:

Tanda tangan :

Nama 	:

NIM	:

Kelas	:

Ruang	:

Tanda tangan :

# SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI

## UJIAN AKHIR SEMESTER

### Mata Kuliah	: Rangkaian Listrik/EE3013

Hari/tanggal	: Kamis, 13 Januari 2005

Waktu	: 120 menit

Sifat	: Tutup Buku

Nama 	:

NIM	:

Kelas	:

Ruang	:

Tanda tangan :

# SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TELEKOMUNIKASI

## UJIAN AKHIR SEMESTER

### Mata Kuliah	: Rangkaian Listrik/EE3013

Hari/tanggal	: Kamis, 13 Januari 2005

Waktu	: 120 menit

Sifat	: Tutup Buku