|  | UAS SMT GANJIL 2010-2011 | 1 2 3 4 5 ∑ |
| --- | --- | --- |

| Mata Kuliah/ Kode Hari / Tanggal Waktu/ Sifat Aturan | : Rangkaian Listrik/ EL 2314 : Senin / 27 Desember 2010 : 2 Jam / Tutup Buku Jawaban pada lembar soal/bobot semua soal sama Tidak diperbolehkan pinjam alat tulis dan kalkulator. Setiap pelanggaran dan kecurangan akan diberi sangsi satu huruf : E |
| --- | --- |

1. Supply tenaga listrik pada sebuah pabrik sebagai berikut :

Jika motor induksi mempunyai daya 20 kVA pf 0,6 lagging dan Heater mempunyai beban 30 kW pf 1.

Tentukan harga kapasitor yang ditambahkan terhadap beban bila terjadi perbaikan faktor daya

menjadi 0,9 dengan frekuensi sumber sebesar 50 Hz.

Jawaban :

2. Tentukan V1(t)

Jawaban :

3. Tentukan parameter Z.

Jawaban :

4. a. Tentukan fungsi transfer  untuk rangkaian dibawah ini.

b. Tentukan frekuensi cut off dan gambarkan respon amplitudo frekuensi (ω).

Jawaban :

5. Diketahui bahwa vs(t) = 32cos(4t + 45o) V, tentukan i2(t).

Jawaban :