|  | UJIAN AKHIR SEMESTER SEMESTER PENDEK TAHUN AKADEMIK 2007-2008 |
| --- | --- |
| Mata Kuliah/ Kode Hari/Waktu /Sifat Aturan | : Rangkaian Listrik/ EE 2314 : Sabtu 16 Agustus 208/ 2 Jam / Tutup buku Jawaban pada lembar soal/bobot semua soal sama Tidak diperbolehkan pinjam alat tulis dan kalkulator. Setiap pelanggaran dan kecurangan akan diberi sangsi satu huruf : E |
|  | 1 2 3 4 5 6 TOTAL |

- Tentukan tegangan v dengan analisa mesh atau node (salah satu) pada rangkaian diatas :

Jawaban :

- Tentukan parameter  Z dan parameter Y dalam fungsi s untuk rangkaian dibawah ini :

Jawaban :

- a. Tentukan rangkaian pengganti Thevenin dititik a-b !

b. Tentukan nilai Zbeban agar terjadi transfer daya maksimum !

Jawaban :

- Sebuah sumber 250 Veff dengan frekuensi 50 Hz mencatu dua buah beban paralel. Beban pertama mengkonsumsi daya 40 kW resistif murni, beban kedua menyerap 30 kVA induktif murni.

a. Lengkapi tabel berikut disertai perhitungannya !

| Beban | P | Q | S | pf | Sifat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |

b. Jika diinginkan perbaikan faktor dayanya menjadi 0,9 lagging. Berapa nilai komponen kapasitor yang harus dipasang paralal dengan kedua beban tadi.

Jawaban :

- Tentukan Fungsi Tranfer H(s) = Vo/Iin

- Tentukan nilai Amplitudo Maksimum dan frekuensi cut-off-nya.

- Gambarkan respon frekuensinya (Amplitudo fungsi frekuensi rad/s)

Jawaban :

Bila Vin = 60 √2 Cos 20t Volt, maka tentukanlah V(t).

Jawaban :