|  | UAS SEMESTER PENDEK | 1 2 3 4 5 6 ∑ |
| --- | --- | --- |

| Mata Kuliah/ Kode Waktu/ Sifat Aturan | : Rangkaian Listrik/ EL 2314 : 2 Jam / Tutup Buku Jawaban pada lembar soal/bobot semua soal sama Tidak diperbolehkan pinjam alat tulis dan kalkulator. Setiap pelanggaran dan kecurangan akan diberi sangsi satu huruf : E |
| --- | --- |

- Tentukan berapa arus i(t) yang melewati R = 1 Ω pada rangkaian dibawah ini:

Jawaban :

- Tentukan fungsi transfer H(s)=  , untuk rangkaian dibawah ini. Gambarkan respon amplitudo dan fasanya terhadap frekuensi (ω). Tunjukkan bahwa puncak amplitude V(t) dan sudut fase 0o terjadi saat ω=0 rad/s.

Jawaban :

- Sebuah rangkaian dengan dua buah beban dipasang paralel dengan sumber sebesar 220 Volt efektif dan frekuensi sebesar 50 Hz. Dimana beban 1 mempunyai impedansi sebesar 800 Ohm, beban 2 sebesar (400+j300) Ohm.

  - Lengkapi tabel berikut disertai perhitungannya

| Beban | P | Q | S | pf | Sifat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beban 1 |  |  |  |  |  |
| Beban 2 |  |  |  |  |  |
| Beban Total |  |  |  |  |  |

  - Jika diinginkan perbaikan faktor dayanya menjadi 0,95 lagging. Berapa nilai komponen yang harus dipasang paralel pada kedua beban tersebut.

Jawaban :

- Jika diketahui sebuah persamaan parameter hybrid h seperti berikut :

Tentukan masing-masing parameter tersebut untuk rangkaian sebagai berikut :

Jawaban :

- Sebuah rangkaian

  - Tentukan fungsi transfernya dalam domain s !

  - Tentukan nilai tegangan outputnya dalam domain t, jika R=2 Ohm, L = 1 H dan C = 1 uF !

Jawaban :

- Tentukan tegangan output

Jawaban :