## Slide 1: Bab 4 Multivibrator
By : M. Ramdhani

## Slide 2: Konsep Dasar Multivibrator
Multivibrator adalah rangkaian elektronik terpadu yang digunakan untuk menerapkan variasi dari sistem dua keadaan (two state system) yang dapat menghasilkan suatu sinyal kontinu, yang dapat digunakan sebagai pewaktu (timer) dari rangkaian-rangkaian sekuensial.
Konsep Dasar Multivibrator

## Slide 3
Multivibrator beroperasi sebagai osilator, yaitu sebagai sebuah rangkaian pembangkit sinyal, di mana sinyal yang dihasilkan pada keluaran akan berbentuk gelombang persegi (square wave).
Multivibrator dalam pengoperasiannya memiliki dua keadaan utama, yaitu keadaan stabil dan keadaan tak stabil.
Konsep Dasar Multivibrator

## Slide 4
Keadaan stabil adalah keadaan di mana taraf amplituda sinyal keluaran adalah tetap/stagnan pada suatu nilai tertentu.
Keadaan tak stabil adalah keadaan di mana taraf ampiltuda sinyal selalu berubah-ubah mengikuti denyut tegangan pada komponen aktif.
Keadaan tak stabil dipengaruhi oleh waktu laju pengisian/pengosongan kapasitor yang besarnya ditentukan dari kapasitas kapasitor.
Konsep Dasar Multivibrator

## Slide 5
Rangkaian multivibrator terdiri dari komponen penguat aktif yang dikopel silang dengan komponen-komponen pasif (resistor dan kapasitor).
Fungsi resistor pada rangkaian multivibrator adalah sebagai sumber arus bagi pengisian muatan kapasitor, sedangkan kapasitor berfungsi sebagai kopel yang akan menentukan besar tegangan dari komponen penguat yang aktif.
Konsep Dasar Multivibrator

## Slide 6
Rangkaian multivibrator dapat dibuat dengan transistor bipolar (bipolar junction transistor, BJT), FET dan penguat operasional (operational ampilfier, op-amp), yang mana bentuk rangkaian untuk setiap komponen aktif perlu disesuaikan dengan karakteristik dari setiap komponen aktif tersebut.
Karena cara kerja FET lebih rumit dari cara kerja BJT, rangkaian multivibrator pada umumnya dibuat dengan rangkaian BJT.
Konsep Dasar Multivibrator

## Slide 7: Jenis-jenis Multivibrator
Berdasarkan bentuk sinyal keluaran (output), multivibrator dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu:
1. Multivibrator astabil (astable multivibrator)
2. Multivibrator monostabil (monostable multivibrator)
3. Multivibrator bistabil (bistable multivibrator)
Jenis-jenis Multivibrator

## Slide 8: Multivibrator Astabil
Multivibrator astabil adalah multivibrator yang bersifat free-running, yaitu tidak memiliki keadaan stabil yang permanen pada suatu periode tertentu, oleh sebab itu tidak dibutuhkan suatu masukan (input).
Waktu aktif dari setiap komponen penguat bergantung pada waktu pengisian dan pengosongan kapasitor pada rangkaian.
Multivibrator Astabil

## Slide 9: Astable Multivibrator menggunakan 2 transistor

## Slide 10
Proses terjadinya 2 kondisi tersebut adalah :
Asumsi TR1 cut-off (OFF) dan TR2 saturasi (ON)  C2 pengisian muatan melalui R2 ke ground melalui kolektor emitor TR2
Saat muatan penuh C2  TR1 mendapat bias maju  saturasi (ON) kondisi ini akan memaksa TR2 menjadi cut-off (OFF) dengan cepat sehingga muatan C2 akan dilepas melalui basis TR1
Saat yang sama C1 mengisi muatan sampai penuh melalui R3 ke ground melalui kolektor emitor TR1.
Kemudian pada saat C1 penuh  TR2 mendapat bias maju  saturasi (ON) dan memaksa TR1 berubah jadi cut-off (OFF) dan C1 mengosongkan muatan lagi sampai C2 penuh dan membuat TR1 menjadi ON dan TR2 menjadi OFF lagi dan seterusnya akan berjalan seperti itu.

## Slide 11: Astable Multivibrator dibuat dari IC74HC14
Tegangan supply IC dalam keadaan hidup/ ON, sehingga Vkap adalah 0 V dan Vout akan tinggi/ sama dengan tegangan IC ≈5 V.
Kapasitor akan mulai mengisi yang sama dengan tegangan Vout.
Ketika Vkap menuju tegangan positif (VT+) dari schmitt trigger yaitu sebesar 5 V, maka output dari Schmitt akan berubah menjadi rendah (≈0 V).
Karena Vout ≈ 0 V, maka akan terjadi pengosongan kapasitor terhadap 0 V.
Ketika Vkap drop menuju tegangan negatif (VT-), maka output Schmitt akan kembali menjadi tinggi.
Kejadian seperti ini akan terus berulang, dimana saat pengisian tegangan kapasitor menjadi VT+ dan saat pengosongan tegangan kapasitor turun menjadi VT-.

## Slide 12: Bentuk gelombang dari rangkaian multivibrator astabil schmitt trigger

## Slide 13: Soal :

## Slide 16: Multivibrator Monostabil
Multivibrator monostabil adalah multivibrator yang memiliki satu kondisi stabil dan satu kondisi tak stabil, sehingga sering juga disebut sebagai multivibrator one-shot (timer)
Mempunyai satu buah masukan denyut pemicu (input trigger pulse) untuk mengubah keadaan stabil dan tak stabil.
Multivibrator monostabil adalah suatu rangkaian yang banyak dipakai untuk membangkitkan pulsa output yang lebarnya dan amplitudanya tetap.
Keadaan stabil akan menjadi tak stabil apabila diberikan suatu denyut pemicu negatif (negative trigger pulse) pada komponen penguat yang sedang aktif.
Multivibrator Monostabil

## Slide 17
Jika suatu denyut masukan berulang-ulang yang diterapkan pada rangkaian dapat mempertahankan kondisi tak stabil, maka rangkaian tersebut disebut retriggerable monostable.
Sebaliknya jika suatu denyut masukan berulang-ulang yang diterapkan pada rangkaian tidak mempengaruhi periode kondisi tak stabil, maka rangkaian tersebut disebut nonretriggerable monostable.

## Slide 18: MULTIVIBRATOR DGN IC 555
Lama pulsa yang dihasilkan tergantung dari nilai resitor dan kapasitor eksternal yang pasangkan.
Rumus: R=ohm
T=1,1 x(Ra+Rb).C C=pF
=1,1 x RC T=sekon

## Slide 20: multivibrator monostable DGN IC 74HC00

## Slide 21: IN/OUT MONOSTABIL NAND GATE

## Slide 22: Multivibrator Bistabil
Multivibrator bistabil adalah multivibrator yang memiliki dua keadaan stabil.
Tidak adanya waktu pengisian/pengosongan karena tidak memiliki kapasitor, sehingga waktu aktif dari komponen penguat diatur oleh pemicu (trigger) eksternal.
Memiliki dua keadaan ‘set’ dan ‘reset’ yang menyebabkan pada keadaan awal komponen-komponen aktif menghantar.
Multivibrator Bistabil

## Slide 23: Bistable Multivibrator
Bistable Multivibrator : ditrigger oleh sebuah sumber dari luar (external source) pada salah satu dari dua state digital
Di mana rangkaian akan tetap berada pada salah satu keadaan. Rangkaian dapat diubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya dengan pentrigger eksternal
Multivibrator ini disebut juga dengan flip flop atau latch (penahan) yang mempunyai dua state.
Flip flop merupakan elemen dasar dari rangkaian logika sekuensial
Output dari flip flop tergantung dari keadaan rangkaian sebelumnya.

## Slide 24: Karakteristik Multivibrator
Multivibrator astabil
Memiliki waktu tunda pengisian dan pengosongan kapasitor.
Tidak memiliki masukan (input) karena keadaan ditentukan oleh besarnya tegangan pada komponen penguat aktif.
Karakteristik Multivibrator

## Slide 25
Periode waktu osilasi
Frekuensi osilasi
Karakteristik Multivibrator

## Slide 26
Bentuk gelombang multivibrator astabil
Karakteristik Multivibrator

## Slide 27
Multivibrator monostabil
Keadaan tak stabil dicapai dengan menerapkan sinyal pemicu ujung negatif (negative edge triggering).
Memiliki 1 buah masukan pada salah satu komponen kopel yang mengatur keadaan stabil dan tak stabil.
Karakteristik Multivibrator

## Slide 28
Multivibrator monostabil
Keadaan tak stabil dicapai dengan menerapkan sinyal pemicu ujung negatif (negative edge triggering).
Memiliki 1 buah masukan pada salah satu komponen kopel yang mengatur keadaan stabil dan tak stabil.
Karakteristik Multivibrator

## Slide 29
Periode waktu osilasi adalah selang waktu yang dibutuhkan untuk mengubah keadaan rangkaian dari keadaan stabil menjadi tak stabil, yang dirumuskan dengan:
Karakteristik Multivibrator

## Slide 30
Bentuk gelombang multivibrator monostabil
Karakteristik Multivibrator

## Slide 31
Multivibrator bistabil
Tidak menggunakan kapasitor sehingga pada awal rangkaian diaktifkan komponen penguat berada pada daerah aktif.
Pengubahan keadaan dari sinyal keluaran dilakukan dengan menerapkan masukan “set” dan “reset” pada komponen penguat yang aktif. Jika diberikan masukan pada salah satu terminal tersebut, maka keadaan keluaran akan berubah ke taraf kebalikan dari keadaan awal.
Karakteristik Multivibrator

## Slide 32
Bentuk gelombang multivibrator bistabil
Karakteristik Multivibrator

## Slide 33: Aplikasi Multivibrator
Multivibrator astabil
Kegunaan dari multivibrator bistabil antara lain:
Sebagai pembangkit sinyal yang menghasilkan gelombang keluaran dengan periode tetap.
Sebagai rangkaian pembangkit denyut lonceng (clock pulse) untuk rangkaian pencacah (counter), penghitung waktu (timer), modulator dan rangkaian logika digital lainnya.
Aplikasi Multivibrator

## Slide 34
Multivibrator monostabil
Kegunaan dari multivibrator monostabil antara lain:
Peregangan periode waktu terhadap denyut sinyal keluaran (pulse stretching).
Sebagai rangkaian pendeteksi ujung jatuh pada denyut rangkaian flip-flop.
Aplikasi Multivibrator

## Slide 35
Multivibrator bistabil
Kegunaan dari multivibrator bistabil antara lain:
Membangkitkan dan memproses sinyal-sinyal denyut.
Melakukan operasi-operasi seperti penyimpanan bit data dan operasi logika (aljabar Boole)
Aplikasi Multivibrator