## Slide 1: FILTER AKTIF

## Slide 2
Filter: suatu alat yang memiliki fungsi untuk melewatkan frekuensi tertentu. Filter analog berarti filter yang melewatkan sinyal analog dan pengolahan sinyalnya juga dilakukan secara analog
Filter analog banyak digunakan dalam sistem komunikasi, misalnya pada up-down converter, untuk merancang duplekser, filter sinyal audio, filter RF, filter SSB, dsb.
Berdasarkan komponen penyusunnya, filter analog dibagi:
    Filter LC pasif dan RC aktif
    Filter SAW (Surface Acoustic Waves)
    Filter-filter elektromekanik
    Filter kristal piezoelektrik
BAB III FILTER ANALOG

## Slide 3
Berdasarkan daerah frekuensi yang dilewatkan, filter analog dibagi menjadi
    LPF (Low Pass Filter)
    BPF (Band Pass Filter)
    HPF (High Pass Filter)
    BSF/BRF (Band Stop Filter/ Band Reject Filter)
    All Pass Filter (hanya memperhatikan respon fasa).
Berdasarkan bentuk respon frekuensi terhadap gain:
    Filter Bessel (Maximally Flat Time Delay)
    Filter Cauer (Eliptic)
    Filter Butterworth (maximally flat)
    Filter Chebyshev (Tchebycheff)
BAB III FILTER ANALOG

## Slide 4
Berdasarkan sifat penguatannya, filter bisa diklasifikasikan:
  Filter aktif : bersifat menguatkan
    Komponen penyusunnya: penguat, kapasitor dan resistor.
    Keuntungan: ukuran yang lebih kecil, ringan, lebih murah dan lebih fleksibel dalam perancangannya.
    Kekurangan: kebutuhan catu daya eksternal, lebih sensitif terhadap perubahan lingkungan, dan memiliki frekuensi kerja yang tidak terlalu tinggi (hanya sampai ratusan MHz).
  Filter pasif : bersifat tidak menguatkan
    Komponen penyusunnya : induktor, kapasitor dan resistor.
    Kelebihan: dapat digunakan untuk frekuensi tinggi, tidak diperlukan catudaya
    Kekurangan: dimensi lebih besar daripada Filter aktif, menghasilkan loss pada daerah passband
BAB III FILTER ANALOG

## Slide 5: Filter aktif mempunyai keuntungan dibandingkan filter pasif yaitu :
Penguatan dan frekuensinya mudah diatur, pada dasarnya filter aktif lebih gampang diatur.
Tidak ada masalah beban, karena tahanan input tinggi dan tahanan output rendah. Filter aktif tidak membebani sumber input.
Harga, umumnya filter aktif lebih ekonomis dari pada filter pasif, karena pemilihan variasai dari op-amp yang murah dan tanpa induktor yang biasanya harganya mahal.